濕蝕刻室使用注意事項

- 填寫使用記錄。

- 初步檢查：

檢查氮氣鋼瓶氣體閥門是否關閉？因濕蝕刻室為密閉空間，為避免氮氣外洩造成缺氧狀態，進門後先檢查氮氣鋼瓶氣體閥門是否為開啟狀態，若為開啟狀態且氣體存量壓力表指針在零的位置，則打開濕蝕刻室隔間門與冷氣開關以利通風，並且立即知會管理者，稍待一會再行進入。

檢查UPW/RO機電源是否關閉？為避免高能館停水使增壓pump與UPW(UltraPure Water System)/RO機空轉造成危險，製程完後請關閉電源。使用前亦先檢查前人是否有關閉電源以維護自身權益。

檢查UPW/RO機管路開關是否處於正確位置？連通管開關皆為順向。UPW壓力設定鈕處於水平位置。

- 打開冷氣與打氣機(若有需要)

- 使用純水:

打開UPW/RO機延長線電源，使RO機作動開始製造RO水。

檢查自來水龍頭是否有水？目前已加裝自來水TANK，但儲量有限，使用前請先檢查洗滌水槽自來水龍頭是否有水。若處於停水狀態請估記自身使用時間，自來水TANK旁有水位計可觀察水位。並請注意是否有漏水現象。

檢查RO水TANK是否有水？為避免UPW空轉(空轉時會有聲音)，RO水TANK旁有水位計可觀察水位，若儲水量低下，請暫待RO儲水量回復正常。

- 使用氮氣

先開管路開關再開氣瓶開關（逆開順關），使用後先關氣瓶開關再關管路開關。氮氣壓力閥請勿調整，使用前後請分別紀錄氣體存量壓力值。

- 清洗燒杯，請使用自來水作前清洗，之後在用純水洗滌數次。

- 請小心使用加熱板，進行加熱升溫時請勿離開，以確保安全。無迴授控溫加熱板之使用者嚴禁於實驗期間離開。

- 實驗期間所產生之廢液或回收液，請依照規定標明資料或倒入指定之回收桶內。

- 填寫使用記錄並檢查機台氣體是否關閉。